Администрация
муниципального образования

«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 03.07.2019 | № | 289 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка размещения аншлагов, с указанием наименований улиц и номеров домов на территории  МО «Светогорское городское поселение»  Выборгского района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Правилами  внешнего  благоустройства территории   муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области", утвержденными Решением совета депутатов МО «Светогорское городское поселение» от  18.10.2017 г. №  42 (с изм. от 18.06.2019 № 27), администрация МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области-

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок размещения аншлагов с указанием наименований улиц и номерами домов на территории МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (приложение);

2. Ответственным за  наличие и сохранность адресных указателей, в срок до 01.05.2020 г., привести указатели с наименованиями улиц и номерами домов,  в соответствие с Порядком размещения аншлагов на территории МО «Светогорское городское поселение», утвержденным настоящим Постановлением.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации МО «Светогорское городское поселение» Ренжина А.А.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации		С.В. Давыдов

Приложение 1

к постановлению администрации

МО «Светогорское городское поселение»

от 03.07.2019 № 289

Порядок размещения аншлагов, с указанием наименований улиц и номерами домов 
на территории МО «Светогорское городское поселение» 
Выборгского района Ленинградской области

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет единые требования к установке аншлагов с наименованиями улиц и номерами домов (далее – адресный указатель), размещаемых на фасадах многоквартирных и жилых домов, нежилых зданий, строений, сооружений (далее - здания) на территории МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

1.2. Внешний вид адресных указателей определен приложением к Порядку.

1.3 Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

Улица, переулок, проезд, аллея, бульвар, набережная, просека, проспект, тупик, шоссе - объекты градостроительной деятельности, обеспечивающие транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми районами и промзонами, общественными центрами, кварталами, имеющие линейные фиксированные по всей длине границы, начало и окончание.

Номер владения, здания, корпуса или строения - реквизит адреса объекта, состоящий из последовательности цифр с возможным добавлением буквы.

Здание, строение (дом) - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.

Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Адрес - структурированное описание по установленной форме совокупности реквизитов местоположения объекта на местности (земельного участка, владения, здания, сооружения), однозначно определяющее данный объект в соответствии с установленным для него кадастровым номером.

Домовый указатель - объект благоустройства, указатель наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях, который может быть выполнен в виде:

- указателя наименования улицы - размещаемой на фасаде здания конструкции установленных типоразмеров с цветографическим изображением, определяющим название улицы, к которой это здание примыкает;

- указателя номера дома - размещаемой на фасаде здания конструкции установленных типоразмеров с цветографическим изображением номера здания;

- указателя наименования улицы и номера дома, совмещенных в единой конструкции установленных типоразмеров;

Владение - земельный участок, имеющий замкнутый контур границ, с расположенными на нем зданиями и сооружениями.

Корпус - отдельное здание в ряду нескольких или обособленная часть здания.

1.4. Запрещается размещать адресные указатели неустановленного образца.

В целях достижения единообразия в случае необходимости размещения адресных указателей, по форме отличных от утвержденных образцов, эскизные проекты таких указателей должны быть согласованы с  Администрацией муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

1.5. Адресные указатели должны быть изготовлены из антикоррозийных материалов или иметь защитное покрытие. Элементы креплений не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности.

2. Требования к размещению, установке и содержанию адресных указателей:

2.1. Адресные указатели размещаются на фасадах зданий в соответствии со следующими требованиями:

Указатели номеров домов устанавливаются с левой стороны фасада - на домах, имеющих четные номера и с правой стороны фасада - на домах, имеющих нечетные номера.

- указатели с наименованиями улиц и номерами домов размещаются в местах с хорошей видимостью с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений;

- указатели с наименованиями улиц устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон зданий;

- необходимы привязка указателя к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада и единой вертикальной отметке размещения указателей на соседних фасадах, размещение указателей на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей, отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек);

- указатели с наименованиями улиц и номерами домов следует устанавливать на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли (в районах современной застройки - до 5,0 м) на расстоянии не более 1,0 м и не менее 450 мм от угла здания;

- на перекрестке улиц устанавливаются указатели на домах, выходящих на данный перекресток;

- при большой протяженности здания через каждые 75 - 90 метров устанавливаются дополнительные указатели: в середине объекта и (или) с правой стороны; при длине фасада объекта адресации более 100 м - на его двух противоположных сторонах;

- указатели с наименованиями улиц и номерами домов должны быть размещены на главном фасаде - в простенке с правой стороны фасада; на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта; у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом; на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда; на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда.

- установка осуществляется с левой стороны главного фасада объекта адресации, имеющего четные номера, с правой стороны главного фасада - на имеющем нечетные номера (за левую и правую стороны следует принимать положение объекта, если смотреть на него по ходу движения от начала улицы, переулка, проезда).

- в частном жилом секторе адресные указатели допускается устанавливать на ограждении земельного участка (на заборе) на высоте от 1,5 до 2,0 м от уровня земли на расстоянии не более 1,0 м и не менее 450 мм. от угла ограждения земельного участка (забора). При меньшей высоте ограждения земельного участка (забора) - с отступом 0,1 м от верхнего края ограждения земельного участка (забора).

- для внутренней подсветки адресного указателя  применяются светодиоды. Подсвет должен обеспечивать равномерную освещенность информационного поля адресного указателя, читаемость информации.

У каждого индивидуального домовладения владельцами устанавливается знак с указанием номера дома, наименования улицы.

Знаки маршрутного ориентирования должны быть установлены в соответствии с утвержденным администрацией муниципального образования «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области внешним видом адресного указателя (Рисунок 1.5).

Изготовление, установку и содержание знаков маршрутного ориентирования, указатели улиц и номерных знаков домов, указателей подъездов, номеров квартир осуществляют специализированные организации за счет средств собственников или управляющих организаций и ТСЖ.

2.2. При установке адресных указателей не допускается:

- размещение рядом с адресными указателями конструкций и объектов, затрудняющих восприятие адресных указателей;

- размещение адресных указателей, не соответствующих внешнему виду, установленному Порядком;

- размещение адресных указателей в местах, затрудняющих их восприятие, на элементах декора, карнизах, воротах;

- произвольное перемещение адресных указателей с установленного места.

3. Ответственность за  наличие и сохранность адресных указателей, содержание их в чистоте, техническом исправном состоянии несут собственники (правообладатели) указанных зданий, строений, сооружений, управляющие компании и ТСЖ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Все домовые указатели должны быть размещены на фасадах зданий в соответствии с настоящим Порядком и содержаться постоянно в чистоте и исправном состоянии собственниками (правообладателями) указанных зданий, строений, сооружений, управляющими компаниями и ТСЖ.

Приложение к Порядку размещения

аншлагов с указанием наименований

улиц и номерами домов на территории

МО «Светогорское городское поселение»

от 03.07.2019 № 289

Внешний вид адресных указателей в зависимости от территории размещения

Рисунок 1.2 Схема размещения домового указателя на фасаде здания

| Типовая схема размещения ДУ на фасаде здания (при наличии балконов и лоджий по всему фасаду) |
| --- |
| * | по центру балкона или лоджии |
| ** | - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге |

Рисунок 1.3. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

| Типовая схема размещения магистрального ДУ на фасаде здания (при наличии арки) |
| --- |
| * | - по центру межоконного пространства |
| ** | - возможное место размещения ДУ, в случае отсутствия возможности размещения сбоку от арки |
| *** | - по центру арки |

Рисунок 1.4. Схема размещения домового указателя на фасаде здания

| Типовая схема размещения ДУ относительно угла дома (при угловом расположении здания на перекрестке) |
| --- |
| * | - по центру межоконного пространства |

Рисунок 1.5. Внешний вид адресного указателя

Антивандальное исполнение, синий фон, белый цвет для указателя названия улицы и указателя номера дома.

Допускается совмещенное размещение наименования улицы и номера дома на конструкции типоразмером: 1300 х 325 мм.

# Text boxes

Исполнитель: А.А. Цурко

Согласовано: А.А. Ренжин                                            Л.А. Андреева

Разослано.: дело, ОУИ, газета «Вуокса», официальный сайт МО «СГП»